Приложение

к решению Совета народных

депутатов города Трубчевска

от 28.03.2013 № 2-221

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Трубчевска

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Труб-чевска (далее - Программа).

Основание для разработки

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее - Закон № 210-ФЗ).

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города. Задачи Программы:

- разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

-	определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации программы

Реализация Программы начинается с 2013 года. Мероприятия Программы рассчитаны на период 2013-2015 гг.

Затраты на реализацию Программы

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 230,86 млн. руб.

Экономический эффект

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

- сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

- обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повысить уровень инвестиционной привлекательности г.Трубчевска;

- улучшить уровень экологического состояния г.Трубчевска.

- ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в соответствии с генеральным планом г.Трубчевска. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, водоотведе-ния ливневых (дождевых) сточных вод, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие г.Трубчевска и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации. Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры г.Трубчевска, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения:

- надежность и качество снабжения теплом потребителей;

- рациональное использование источников теплоты;

- рациональное использование тепловых сетей;

-	экономичность предлагаемых решений. Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки и у потребителя установленным нормативам;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение удельных эксплуатационных расходов;

-	улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Развитие электроснабжения:

- повышение уровня надёжности электроснабжения;

- снижение потерь электроэнергии в сетях;

- переход на более высокий уровень эксплуатации электрических сетей.

ПКР базируется на ранее разработанных материалах перспективного развития города:

- Комплексный инвестиционный план (КИП) развития г.Трубчевска Брянской области 2011-2016 гг.

- Программа "Социальное и экономическое развитие г.Трубчевска Брянской области" 2012-2015 гг..

- Генеральный план города Трубчевска Брянской области

- Производственная программа повышения эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г.Трубчевска, п.Прогресс п. Бородёнка на 2013 год

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА г. ТРУБЧЕВСКА 2.1. Описание административного деления

Город Трубчевск является административным, культурным и промышленным центром Труб-чевского района Брянской области. Население 14,6 тыс. чел. (2012). Город расположен на реке Десна, в 94 км к югу от Брянска. Город Трубчевск имеет смежные границы:

- с юга и запада - с Телецким сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- с северо-запада - с Семячковским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- с севера - с Усохским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

-	с востока - с Городецким сельским поселением Трубчевского муниципального района. Город Трубчевск выполняет функции административного центра городского поселения, а также Трубчевского муниципального района. Был основан в 975 году. Общая площадь территории города Трубчевска составляет 2564,58 га. По состоянию на 01 января 2012 года на территории города проживает 14648 чел. Плотность населения 6,04 чел/га

Структура экономики ориентирована на промышленное производство и торговлю. Демографическая ситуация в городе сложная из-за снижения постоянно проживающего населения в результате миграционного оттока.

По оценке на 01 января 2013 года численность населения уменьшится на 0,2 %. Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся, отмечается процесс «старения» населения. Численность  населения на 01.01.2012года составляет 14648 чел. трудоспособного возраста - 9101 чел.( 63,5%), Пенсионеров - 5113чел. ( 22%) к общей численности населения. Численность мужчин 6759 чел. Численность женщин 7889 чел. Ранее разработаны:

Комплексный инвестиционный план (КИП) развития города Трубчевска Брянской области 2011-2016 года,

Программа «Социальное и экономическое развитие города Трубчевска Брянской области» (2012-2015 годы)

Генеральный план МО города Трубчевска Брянской области

2.2.Производственный сектор экономики

Производственный сектор экономики города представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Перерабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». На территории города расположены предприятия:

- деревообрабатывающей отрасли: ООО «Стеми» и ООО «ТрубчевскГИПлес»;

- перерабатывающей промышленности: ООО «Деснянский пищекомбинат», ОАО «Труб-чевскхлеб»,

-	оборонной промышленности: ОАО «Монолит», ОАО «Завод «Нерусса». Ежегодно ими увеличиваются объемы производства и численность работающих.

Около 90 процентов (86,7) объема отгруженной продукции приходится на предприятия производства товаров.

В 2012 году индекс промышленного производства составит 112%, в 2014 году-105,8%. Объём отгруженных товаров в 2012 году составит - 1806,1 млн.руб.(рост в 2,53 раза к уровню предыдущего года); в 2013 году-818,16 млн.руб.(45,6 %), в 2014 году - 960,6 млн.руб.(117,4%). Увеличение показателей по данному виду экономической деятельности произойдёт за счёт предприятий ОАО «Монолит», ООО «Деснянский пищекомбинат», ОАО «Трубчевскхлеб». 2.3.Социальная инфраструктура

Муниципальное образование город Трубчевск имеет достаточно разветвленную социальную инфраструктуру, характеристика которой приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Проектная численность, чел. | Фактическая численность, чел. |
| --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | Количество учащихся |
|  | 576 | 2007г - 450 2008г - 500 2009г - 550 2010г-580 2011г- 670 |
| Общеобразовательные школы | 1379 | 2007г- 1697 2008г-1639 2009г-1548 20 Юг- 1372 2011г- 1339 |
| Музыкальная школа | 360 | 2007г- 310 2008г - 316 2009г - 339 2010г-367 2011г - 356 |
| Центральная и детская библиотеки | Число посещений |
|  | 53872 | 2007г - 56850 2008г -54825 2009г- 55627 2010г-57412 2011г- 53840 |
| Дом Культуры | Количество присутствующих на массовых мероприятия |
|  | 178206 | 2007г-141960 2008г-116366 2009г-142860 2010г- 138706 2011г- 231772 |
| Наименование | Проектная численность, чел. | Фактическая численность, чел. |
| Стационар | Количество коек |
|  | 168 | 2007г - 280 2008г-215 2009г- 205 20 Юг- 178 2011г- 168 |
| Поликлиника | Количество посещений в смену |
|  | 225 | 2007г- 232,3 2008г -225,6 2009г- 241,8 2010г -251,8 2011г - 237,9 |
| Магазины | Торговая площадь, м2. / на 1 тыс.чел. населения,м2. |
|  | 2009г-5419,9/ 2766 2010г-6793,7/ 2201 2011г-7329,6/ 2000 |
| Рыночный комплекс | 2 т~ Торговая площадь, м . / на 1 тыс.чел. населения,м . |
|  | 2009г - 6078 / 405,4 2010г- 6078/ 406,6 2011г- 7064,7 /482,3 |
| Предприятия общественного питания | Торговая площадь, м . / на 1 тыс.чел. населения,м . |
|  | 2009г- 1034,7/ 14,5 20 Юг - 1828,7 / 8,2 2011г- 1385,7 / 10,6 |
| Баня | Количество посетителей, чел. |
|  | 2007г-20108 2008г- 19120 2009г- 13649 2010г- 20321 2011г- 17447 |
| Гостиница | Количество мест, шт. | Количество посетителей, чел. |
|  | 37 | 2011г-3030 |

2.4. Жилищный фонд

Жилой фонд города составляет 2489 домов, в том числе 114 многоквартирных домов (с учетом двухквартирных домов) площадью 264,9 тыс. квадратных метров. Уровень благоустройства жилищного фонда:

- с отоплением - 97 %;

- с водоснабжением - 98 %;

- с водоотведением - 65 %;

- с горячим водоснабжением - 22,8 %;

- с газоснабжением - 98 %.

Доля многоквартирных домов, одновременно оборудованных централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением, газом и горячим водоснабжением составляет 22,8%. Общая площадь жилищного фонда города составляет 350,9 тыс. кв. м (по состоянию на 1 января 2012 года). Основные показатели состояния жилого фонда представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых домов, всего, из них | Ед. | 2489 |
| 2 | Многоквартирные дома и муниципальный жилищный фонд | Ед. | 114 |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 350 |
| 4 | Общая площадь многоквартирных и муниципальных домов | тыс. кв. м | 270 |
| 5 | Площадь ветхого, аварийного и подработанного жилья, удельный вес ветхого, аварийного и подработанного жилья в общем жи- | тыс. кв. м | 0,40 |
|  | лищном фонде | % | 0,11 |
|  | удельный вес ветхого и аварийного |  |  |
|  | жилья в жилом фонде многоквартир- |  |  |
|  | ных домов | % | 0,15 |

Площадь ветхого и аварийного жилья в многоквартирном жилом фонде города 0,4 тыс. кв. метров, а средний процент износа - 70 %.

Структура многоквартирного и муниципального жилого фонда по сроку ввода зданий в эксплуатацию выглядит следующим образом: доля зданий со сроком ввода в эксплуатацию свыше 60 лет - 47,6 %, от 50 до 60 лет - 25,4 %,от 40 до 50 лет - 11,1%, от 30 до 40 лет -9,5%, до 30 лет - 6,3 %. В настоящее время требуется проведение капитального ремонта 26 многоквартирных домов.

| №п /п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008год | 2009год | 2010год | 2011 год |
| 2 | Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам, млн. руб. | 31,5 | 38,7 | 50,0 | 57,3 |
| 3 | Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги, % | 98,4 | 96,9 | 89,8 | 97,9 |
| 4 | Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ед. | 892 | 1008 | 1019 | 1021 |
| 5 | Численность граждан, имеющих право на социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | 9121 | 9007 | 8920 | 8541 |
| 6 | Расходы на капитальный ремонт многоэтажных жилых зданий за счет средств, выделенных Фондом содержания реформирования ЖКХ, тыс. руб. | 5461,1 | 34583,3 | 16910,9 |  |

Состояние и проблемы жилищного фонда

Многоквартирный жилой фонд (МКД) города можно условно разделить на следующие группы:

- Многоквартирные дома со сроком эксплуатации более 50 лет - 44 дома общей площадью 9,17 тыс. кв. м (38,6 % от общего количества МКД; 2,5 % от общей площади жилищного фонда города).

- Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 40 до 50 лет - 9 домов общей площадью 15,30 тыс. кв. м (7,9 % от общего количества МКД; 4,3 % от общей площади жилищного фонда города).

- Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 30 до 40 лет - 18 домов общей площадью 63,25 тыс. кв. м (15,7 % от общего количества МКД; 18,0 % от общей площади жилищного фонда города).

- Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 20 до 30 лет - 28 домов общей площадью 50,56 тыс. кв. м (24,6 % от общего количества МКД; 14,4 % от общей площади жилищного фонда города)

- Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет - 13 домов общей площадью 28,53 тыс.кв.м (11,4 % от общего количества МКД; 8,1 % от общей площади жилищного фонда города)

- Многоквартирные дома со сроком эксплуатации до 10 лет - 2 дома общей площадью 0,72 тыс.кв.м ( 1,8 % от общего количества МКД; 0,2 % от общей площади жилищного фонда города).

- Индивидуальный малоэтажный жилой фонд составляет 2375 домов площадью 86,0 тыс. кв. м.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса в течение длительного периода времени, а вместе с этим и несвоевременное и неполное выполнение ремонтных работ на объектах жилищного фонда привело к образованию больших объемов требующих проведение ремонтных работ.

В текущем году введено в эксплуатацию жилого фонда площадью 467,3кв.м. Планируется ввести до конца текущего года в эксплуатацию жилого фонда площадью 2419,9кв.м.

Прогноз на 2013год- 2363,7кв. м. жилого фонда

2.5.Характеристика существующего состояния систем инженерной инфраструктуры ЖКХ.

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствует возникновению социальной напряженности. Электроснабжение.

Электроснабжение в Трубчевском городском поселении осуществляется от ПС 110/10 кВ «Трубчевская», которая получает питание от двух источников ПС 1 ЮкВ «Семячки» и ПС 1 ЮкВ «Валуец» по двум источникам ВЛ-110 кВ.

На подстанции установлено два трасформатора 16+ЮМВА, На ПС приходят две линии 1 ЮкВ и отходят 15 питающих фидеров 10 Кв. Установленная мощность Пс Трубчевск 26 MB А (в режиме п-1-ЮМВА), суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров составляет 7,9 MB А. 62 общедомовых приборов учета, индивидуальные -100 %. Протяженность ЛЭП 10-0,4 кВ составляет 152,73 км., в т.ч. кабельные линии КЛ 10 кВ - 23 км., КЛ 0,4 кВ - 9,9 км.,воздушные линии ВЛ 10 кВ - 24,29 км., ВЛ 0,4 кВ - 58,77 км. Количество трансформаторных подстанций ТП-44 шт.

Электроснабжение потребителей в Трубчевском городском поселении осуществляется по семи

линиям 10 кВ, отходящим от разных секций ПС «Трубчевская»:

фид. 104 - г.Трубчевск и пос.Бороденка

фид. 1005-г.Трубчевск

фид. 1006 - г.Трубчевск

фид. 1011 - з-д «Нерусса»

фид. 1012 — з-д «Нерусса» фид. 1015 - г.Трубчевск

фид. 1016 - очистные сооружения и м-н «Пенькозаводекой»

Схема построения распределительных сетей 10 кВ кольцующая. Электрическая нагрузка в Трубчевском городском поселении на шинах 10 кВ ПС «Трубчевская» по результатам контрольных замеров в зимний максимум 2012г. составила 348 А.

Воздушные линии 10 кВ имеют габариты, выполненные в соответствии с ПУЭ. Электрические сети Протяженность - 152,7 км, Степень износа - 43 %

Теплоснабжение.

Осуществляется от 7 котельных, в т.ч. №20 Центральная, №19 по ул. Луначарского, №18 по ул. Воровского, №36 по ул. Урицкого,№ 24 по ул. Новоленинская, №34 по ул. Садовая, №9 по ул. Ген. Петрова.

Суммарная установленная тепловая мощностью котельных 5,35 МВт (4,6 Гкал/ч). Котельные находятся на балансе ООО «Брянсктеплоэнерго».

Котельная №20 по ул.Луначарского

В котельной установлены 4 водогрейных котла 2 из них ДКВР 6,5 /13 и 2 из них ТВГ 1,5 суммарной установленной мощностью 13,54 Гкал/час.

Топливо - природный газ    КПД котлов - 83%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Год ввода котлов в эксплуатацию - ТВГ 1,5 - 1984г.    - ДКВР 6,5 /13 - 1974г.

Необходима замена тепловых сетей 148 пог.м.

Котельная №19 по улЛуначарского

В котельной установлено 5 водогрейных котлов «НР-18», суммарной установленной мощностью 3,9 Гкал/час.

Топливо - природный газ. КПД котельной - 77%. Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное. Год ввода котлов в эксплуатацию - 1973г. Котельная №36 по ул.Урицкого.

В котельной установлено 3 котла ТВГ 1,5 суммарной мощностью 4,5 Гкал/ч. Топливо - природный газ. КПД котельной - 80%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное. Год ввода котлов в эксплуатацию - 1985г. Котельная №24 по ул. Новоленинская

В котельной установлено 2 котла ТВГ 1,5 суммарной мощностью 3 Гкал/ч.

Топливо - природный газ. КПД котельной - 85%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Год ввода котлов в эксплуатацию - 1983г.

Котельная №34 по ул.Садовая

В котельной установлено 3 котла HP-18 суммарной мощностью 2,34 Гкал/ч.

Топливо - природный газ. КПД котельной - 74%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Год ввода котлов в эксплуатацию - 1970г.

Необходим ремонт металлической дымовой трубы.

Котельная №18 по ул.Воровского

В котельной установлено 3 котла ,два из них НР-18 и один Универсал-6 суммарной мощностью 1,355 Гкал/ч.

Топливо - природный газ. КПД котельной - 81%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Год ввода котлов в эксплуатацию - НР-18 №1 - 1994г.- НР-18 №2 - 1995г.- Универсал-6 -1983г.

Котельная № 9 по ул.Генерала Петрова

В котельной установлено 5 котла НР-18 суммарной мощностью 3,6 Гкал/ч.

Топливо - природный газ. КПД котельной - 78%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Год ввода котлов в эксплуатацию - НР-18 №1 ,№2 - 1989г.- НР-18 №3 ,№4 - 1992г.

- НР-18 №5 -1993г.

Необходима замена тепловых сетей 42 пог.м. Тепловые сети Степень износа 70 %

Структура тепловых сетей (протяженность и диаметр трубопровода горячей воды и пара)

Таблица 4

| Диаметр подающего и обратного трубопровода отопления, мм. | Длина подающего и обратного трубопровода отопления, км. (в 2-х трубном исчислении) | Диаметр подающего и обратного трубопровода по горячему водоснабжению, мм. | Длина подающего и обратного трубопровода по горячему водоснабжению, км. (в 2-х трубном ис- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | числении) |
| 219 | 2x0,4 | 150 | 2x0,27 |
| 159 | 2x2,35 | 89 | 2 |
| 100 | 2x0,06 | 76 | 0,54 |
| 89 | 2x0,74 | 50 | 0,64 |
| 76 | 2x1,29 | 40 | 0,16 |
| 50 | 2x0,28 | 32 | 0,19 |
| 40 | 2x1,579 | 150 | 0,66 |
| Итого | 6,6 км | 89 | 2 |
|  |  | 76 | 0,54 |
|  |  | 50 | 0,64 |
|  |  | 40 | 0,16 |
|  |  | 32 | 0,19 |
|  |  | Итого: | 4,2 км. |

Протяженность тепловых сетей - 18,5 км.

Мощностью 43,1 МВт, избыток тепловой энергии составляет13,3 МВт. Резервы избыток мощности котельных.

Тариф на отопление (для населения) - от 1196,52 до 1824,35 (в разрезе поставщиков) Тариф на горячую воду (для населения) - от 69,79 до 83,75 за 1 мЗ. Система теплоснабжения изношена на 80%,

Для увеличения пропускной способности теплотрасс и снижения потерь за счет снижения аварийности требуется замена вышедшего из строя оборудования 13 общедомовых приборов учета тепла. 4 общедомовых приборов учета (горячая вода). Газоснабжение.

Осуществляется от газораспределительной станции «Трубчевск» по газопроводам высокого (

0,3-0,6 МПа) и низкого (0,005МПа) давления общей протяженностью 72,3 км. На территории

города расположено 3 ГРП и 22 УГРШ.

Производительность регуляторов 85115 мЗ/час.

2336 индивидуальных приборов учета

Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение города Трубчевска осуществляется от восьми артезианских скважин и водопроводной насосной станции второго подъема,, протяжённость водоводов 1,3 км, уличных сетей 67,7 км. Удельный дебит скважин, согласно паспортных данных, составляет по 40 мЗ/час СКВ. № 4,5,6,7. и 20мЗ/час, СКВ № 1,8, «Прогресс», «Бородёнка». Согласно типовому проекту № 901-2-60, разработанному институтом , «Харьковский водока-налпроект» , утверждённому В/О «Союзводоканалпроект» в 1973 г. станция второго подъёма предназначена для подачи воды населённому пункту с населением до 5000 человек. Население города Трубчевска составляет более 16000 чел.

Из приведённых данных видно, что мощности станции второго подъёма не хватает для обеспечения нужд города по объемам питьевой воды, воды для средств пожаротушения и воды на технические нужды. Накопительные ёмкости станции составляют 500 мЗ ( две емкости по 250 мЗ), что позволяет станции работать автономно ( при наполненных ёмкостях, без подачи воды от скважин, при условии работы двух насосов по 90мЗ/час каждый) всего 2,7 часа. Максимальный диаметр центральных водоводов в городе составляет 150 мм, а средний диаметр разводящих сетей 100мм. В результате в летнее время, в часы пиковых нагрузок на водозаборные сооружения, давление в районе многоэтажных застроек составляет 1,2 кгс./см2. Согласно СНиП 2.04.09.-84. давление в районе с застройкой до пяти этажей должно составлять 2,6 кгс/см2. Станции подкачки в этих районах отсутствуют. Для поддержания давления в городской сети, одна из скважин водозабора подаёт воду непосредственно в сеть, что является нарушением ПТЭ систем водоснабжения. Система водоводов от скважин до станции также выполнена с нарушением правил ПТЭ, т. е. скважины подают воду по одному трубопроводу Д-150мм.

Исходное давление на станции составляет в среднем 4 кгс/см2. В городе давление на разводящих трубопроводах составляет 1,6 кгс/см2. Такие потери давления происходят по причине за-ужения диаметров водоводов и разводящих сетей города.

Износ оборудования станции и водопроводных сетей составляет 97%. Протяжённость ветхих сетей составляет порядка 35 км. Потери при транспортировке и эксплуатации воды составляют в среднем 20%.

Станция второго подъёма и водозабор выдают в среднем 2500 мЗ/сутки. На потребности города из расчёта 145 литров на человека и действующие организации необходимо подавать в среднем 5000 мЗ в сутки. Но с учётом развития инфраструктуры города, увеличения населения, строительства новых микрорайонов и присоединения к системе водоснабжения города близлежащих поселков, потребность в водоснабжении увеличится ещё в два раза. Что составит в среднем 10000 мЗ в сутки.

Соответственно, чтобы обеспечить станцию перекачки такой мощности достаточным количеством воды необходимо произвести бурение дополнительных скважин с дебетом 65 мЗ/час в количестве трёх штук, строительством наполнительных ёмкостей с объёмом 1000 мЗ, Увеличением диаметров центральных водоводов до 300мм.

Для увеличения пропускной способности уличных водопроводных сетей необходимо увеличение диаметров сетей со 100 мм до 150 мм в среднем по городу, обшей протяжённостью не менее 12 км.

МУП «Водоканал сервис» согласно программы по энергосбережению произвёл установку энергосберегающего оборудования на объекты жизнеобеспечения города. Высокочастотные преобразователи и автоматические станции управления установлены на станции второго подъёмами 3-х скважинах водозабора г. Трубчевска Необходимо продолжать установку энергосберегающего оборудования, блоков частотного регулирования и управления параллельно производя замену устаревшего насосного оборудования на более современные образцы.

Таблица 5

| № | Наименование основных сведений | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика сущ. Водопроводных сетей. | 8 арт. скважин. 1 станция второго подъёма, 1,3км водоводов, 67,7 разводящих сетей. |
| 2. | Характеристика физического состояния сущ. Водопроводных сетей и водоводов | Срок эксплуатации большинства водопроводов более бОлет, износ в среднем 97%, Амортизация в среднем. -90%. |
| 3. | Перспективный план развития сетей водоснабжения | Строительство дополнительных ёмкостей 2 шт. по 500мЗ, бурение 3-х дополнительных арт.скважин. Капитальный ремонт (замена) разводящих сетей и водоводов с увеличением диаметра -12км. |
| 4 | Перечень основных проблем и предложения по их реализации | Износ сетей и оборудования 97%. Необходима замена ветхих сетей не менее 5-ти км. в год. Замена оборудования насосных станций и скважин на более современное. Повышение мощности водозабора и станции второго подъёма. |

В связи с высоким износом объектов коммунальной инфраструктуры количестве аварий на уличной водопроводной сети более 70 в год.

Индивидуальные приборы учёта:

В многоквартирных жилых домах города насчитывается 2808 абонентов из них оснащены индивидуальными приборами учёта:

- на системах холодного водоснабжения - 795 абонентов, что составляет 29%. Частном секторе города насчитывается 3160 абонентов, из них оснащены индивидуальными приборами учёта:

- на системах холодного водоснабжения 799 абонентов, что составляет 25,3%. Оснащённость общедомовыми приборами учёта многоквартирных домов составляет:

- на системах холодного водоснабжения 10,5%.

Дефицит водоснабжения - необходимость дополнительного бурения двух скважин дебетом не менее 60м3/час и строительства дополнительной станции второго подъема. Тариф на холодную воду (для населения) - 18,5руб за 1 мЗ. Плата за подключение (вода) -1958 руб.

Необходима замена трубопроводов водопровода на новые с увеличением их диаметров.. Водоотведение.

Протяженность канализационных сетей - 7,5 км. Имеется 4 канализационные станции, очистные сооружения мощностью 10 тыс./м3 в сутки.

Очистные сооружения биологической очистки, построенные в 1990 году, находятся в аварийном состоянии. Износ зданий и оборудования очистных сооружений составляет 96%. Идет интенсивное разрушение железобетонных конструкций, распределительных лотков, иловых карт с просадкой их в грунт, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, хлораторной и приемной камеры. Износ железобетонных конструкций составляет более 80%.

На блоке аэротенков произошло вспучивание бетонного покрытия днища емкостей левой и правой стороны практически по всему периметру. Требуется реконструкция системы аэрации правой и левой сторон блока емкостей. В связи с выходом из строя насосного оборудования и распределительных трубопроводов станция возврата дренажных вод, произошло заиливанием дренажных трубопроводов иловых карт. Отсутствуют площадки для хранения илового осадка. Загруженность очистных сооружений от проектной мощности составляет 22% с фактическим пропуском сточных вод в объеме 2230 мЗ сутки. Техническое состояние очистных сооружений не позволяет эксплуатационной службе обеспечить соблюдение технологического режима очистки сточных вод согласно утвержденным нормам ПДС и ПДК, что неоднократно отмечалось в актах — проверках контролирующих органов. Учитывая техническое состояние очистных сооружений и то, что река Десна, принимающая сточные воды после очистки, является трансграничным водным объектом с государством Украиной, в целях предупреждения аварийных ситуаций необходимо в кратчайшие сроки разработать проектно - сметную документацию по реконструкции ОС и приступать к реконструкции.

МУЛ «Водоканал сервис» имеет на балансе четыре канализационные насосные станции износ их составляет более 90% здания и оборудование станций требует капитального ремонта с заменой устаревшего оборудования на новое.. На двух КНС износ оборудования и зданий 100% и не подлежит восстановлению, а их производительность обеспечивает потребность абонентов только на 60 %. Необходимо строительство новых КНС взамен существующих мощностью 150мЗ/час, и 250мЗ/час. В целях энергосбережения необходима установка автоматических станций управления АСУ, с устройством плавного пуска. Напорные коллектора от КНС длинной! км требуют замены.

Центральные коллектора и разводящие канализационные сети имеют более 90% износа, требуют прочистки с последующем удалением иловых отложений. Также из-за разгерметизации стыков труб происходит утечка стоков в безнапорных коллекторах, что приводит к образованию провалов зачастую в центральной части города и, как следствие, могут стать причиной серьёзнейших аварий, в том числе и экологического характера. Для предотвращения этого необходима срочная замена аварийных участков коллекторов в количестве 1,5км.

Таблица 6

| № | Наименование основных сведений | информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика физического состояния сетей канализации. | Безнапорные коллектора- 7,47км., Напорные коллектора- 1,98. Физический износ 95% Амортизация 80% |
| 2 | Канализационные очистные сооружения -производительность По проекту Фактически - метод очистки - метод обеззараживания - водоприёмник | 10000 мЗ/сут 2200-3000 мЗ/сут. Биологический Хлорирование Река Десна |
| 3 | Перспективный план развития системы водоотведения и очистки сточных вод. | Разработка ПСД на реконструкцию ОС, замена аварийных участков коллекторов 0,5км. в год. Прочистка сетей и ремонт смотровых колодцев. 10км. в год 30 колодцев в год. Капитальный ремонт 2-х КНС. Строительство 2-х новых КНС производительностью 150 и 250 мЗ/час. |

Требуется реконструкция очистных сооружений. Тариф на водоотведение (для населения) - 23,59 руб. Система водоотведения изношена на 90%

Необходима замена трубопроводов канализации на новые с увеличением их диаметров.

Необходима реконструкция очистных сооружений города.

Качество поставляемых ресурсов - обеспечиваются коммунальными услугами в достаточном количестве

Приборы учета энергоресурсов

В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение) население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов.

При эффекте от внедрения квартирных приборов учета установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов также целесообразна.

В многоквартирных жилых домах города насчитывается 2860 квартиры, из них оснащены индивидуальными приборами учета:

- на системах горячего водоснабжения - 0,1 %;

- на системах холодного водоснабжения - 9,4 %.

Из 5782 абонентов потребителей газа, 40,4 % помещений оборудовано индивидуальными приборами учета газоснабжения.

Оснащенность коллективными общедомовыми приборами учета многоквартирных домов в городе составляет:

- на системах отопления - 11,4%;

- на системах горячего водоснабжения - 2,6 %;

- на системах холодного водоснабжения - 15,0 %;

- на системах электроснабжения - 54,0 %.

Таблица 7

| № п.п. | Источники теплоснабжения | Баланс тепловой энергии на существующем уровне (2012 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | требуемая тепловая мощность, МВт | Имеющаяся тепловая мощность, МВт | избыток (+), либо дефицит (-) тепловой мощности, МВт |
| 7 | Котельная №9 ул.Ген.Петрова | 1,75 | 3,6 | + 1,85 |
| 8 | Котельная №19 ул-Луначарского | 2,35 | 3,9 | + 1,55 |
| 9 | Котельная ф-ла Брянской ГСХА | 2,8 | 1,7 | -1,1 |
| 10 | ГУП «Брянскком-мунэнерго» м/р «Заводской» | 3,4 | 4,6 | +1,2 |
|  | Всего по МО г.Трубчевск | 2,660 | 43,165 | + 13,305 |
| Примечание: требуемая тепловая мощность источников определена исходя из расчетной тепловой нагрузки подключенных потребителей с учетом собственных нужд источников тепла и потерь в тепловых сетях. |

Утилизация твердых бытовых отходов

Полигон твердых бытовых отходов площадью 2,19 га расположен юго-восточнее населенного пункта Слобода Усохского сельского поселения Трубчевского района на расстоянии 1,1 км от автодороги Трубчевск- Гнилево. Водораздельное плато, на котором расположен полигон, имеет равнинный рельеф. Река Поссорь находится на расстоянии 1,2 км. В северной части полигона находится овраг, дно и откосы которого заросли древесно-кустарной растительностью. По данным геологоразведки постоянный уровень грунтовых вод находится на глубине 15 м от поверхности. Основанием полигона служат суглинки тяжелые, мергелистые зеленовато-серые. Утилизация отходов производится по траншейной схеме с расположением траншей перпендикулярно направлению господствующих ветров. Ширина траншеи по верху 11,7 м, заложение откосов 0,5 м. Между траншеями устраивается перемычка шириной по верху 0,5 м и высотой 2,0 м.

Складирование ТБО предусматривается методом сталкивания. Высота слоя ТБО 2,3 м. Уплотненный слой высотой 2м изолируют каждые 5 суток минеральным грунтом слоем 0,25 м. По контору полигона устраивается защитная дамба, в основании которой защитный экран, заглубленный в слой суглинка тяжелого на глубину 0,5м. Срезанный растительный слой грунта перемещается в валы.

Объем траншей 31212 куб.м. Объем ТБО в год 27400 куб.м. Предусмотрено 5 ярусов складирования, заложение откосов отходов ТБО 1:4.

За 2012 год произведена утилизация ТБО в количестве 17,5 тыс.куб.

2.6. Выводы по разделу

Проведенный анализ современной ситуации в городе позволяет отметить следующие положения, которые должны стать отправными при разработке плановых мероприятий. Для города характерны ряд специфических негативных факторов и проблем. Факторы и проблемы, сдерживающие развитие:

- Значительный износ основных фондов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

- Несоответствие инфраструктуры ЖКХ и инженерного оборудования санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

- Низкий уровень развития инфраструктуры и инженерного обустройства, финансирования учреждений жилищно-коммунальной сферы, не позволяющий в полной мере решать проблемы города по вопросам местного значения.

- Низкая инвестиционная активность на территории города при недостатке собственного инвестиционного потенциала.

- Слабость собственной налоговой базы и, как следствие, сильная зависимость от областного бюджета и финансирования мероприятий из федерального бюджета.

3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ

3.1. Задачи по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры Водоснабжение

- Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории города.

- Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

- Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в городе.

- Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3.	Обеспечение очистки поверхностного стока.
Теплоснабжение

- Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в городе с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

- Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

- Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

- Развитие системы электроснабжения города с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

- Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

- Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Расширение зауженных посек сохранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

- Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения города со строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов высокого и низкого давления.

- Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

- Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

3.2. Мероприятия по развитию системы инженерной инфраструктуры Перспективы развития МО г.Трубчевска

- Укрепление финансовой устойчивости предприятий малого и среднего бизнеса.

- Обеспечение города надежной и качественной социальной и инженерной инфраструктурой.

3.	Создание комфортных условий для проживания населения.
Генеральный план города Трубчевска разработан, но не утвержден.
Прогноз численности и состава населения

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся, отмечается процесс «старения» населения. Численность  населения на 01.01.2012года составляет 14648 чел. трудоспособного 63,5% , пенсионеров 22% к общей численности населения. Прогноз развития промышленности

Экономика города представлена предприятиями обрабатывающего и перерабатывающего производства. Объем роста производства увеличился на 3% к предыдущему году Ежегодно увеличивается объем производства и численность работников Прогноз развития застройки муниципального образования В текущем году введено в эксплуатацию жилого фонда площадью 467,3кв.м. Планируется ввести до конца текущего года в эксплуатацию жилого фонда площадью 467,3кв.м. Планируется ввести до конца текущего года в эксплуатацию жилого фонда площадью 2419,9кв.м.,

Прогноз на 2013год - 2363,7кв. м. жилого фонда.

Планы и целевые показатели развития систем инженерной инфраструктуры сведены в таблицах 8 и 9.

5. ВЫВОДЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города;

- снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды города.

Оценка социально-экономической эффективности программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечения средств бюджетов различных уровней;

- привлечения средств внебюджетных источников. Успешное выполнение мероприятий ПКР позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,

- повышение качества и надежности коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации в городе,

-	создание устойчивой основы в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

# Text boxes

| №п /п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008год | 2009год | 2010год | 2011 год |
| 1 | Удельный вес площади ветхого и аварийного фонда к общей площади жилого фонда, % | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,06 |

Состояние жилой инфраструктуры представлено в табл. 3.

Таблица 3

| № п.п. | Источники теплоснабжения | Баланс тепловой энергии на существующем уровне (2012 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | требуемая тепловая мощность, МВт | Имеющаяся тепловая мощность, МВт | избыток (+), либо дефицит (-) тепловой мощности, МВт |
| 1 | Котельная «БМВКУ-4,6 МВт» ОАО «Монолит» | 3,45 | 4,63 | + 1,18 |
| 2 | Котельная №20 ул.Луначарского г..Трубчевск | 11,04 | 13,54 | +2,5 |
| 3 | Котельная №36 ул.Урицкого | 2,07 | 4,5 | +2,43 |
| 4 | Котельная №24 ул. Новоленинская | 2Д | 3 | +0,9 |
| 5 | Котельная №34 ул.Садовая | 0,38 | 2,34 | + 1,96 |
| 6 | Котельная № 18 ул. Воровского | 0,32 | 1,355 | + 1,035 |

Баланс тепловой энергии

| Наименование мероприя- | Сроки реа- | Объемы инвести- | Источники инвести- |
| --- | --- | --- | --- |
| тий по каждой системе | лизации | ций, тыс.руб. | ций |
| Теплоснабжение, ремонт те-лотрассы | август 2013г. | 20 000 | Собственные средства ОАО «Монолит» |
| Котельная №36 по ул Уриц- | 2013г. | 27 500 | ООО "БрянскТепло- |
| кого г.Трубчевск Переключе- |  |  | Энерго" |
| ние нагрузки от котельной №34 |  |  |  |
| Котельную №34 закрыть. |  |  |  |
| Строительство сетей отопле- |  |  |  |
| ния 2д= 150мм. |  |  |  |
| Котельная №18 по | 2014г. | 5000 | ООО "БрянскТепло- |
| ул.Воровского г.Трубчевск. |  |  | Энерго" |
| Переключение нагрузки по |  |  |  |
| отоплению от котельной №19 |  |  |  |
| ,ГВС - от котельной |  |  |  |
| №20.Котельную №18 за- |  |  |  |
| крыть. Строительство сетей |  |  |  |
| отопления и сетей ГВС. |  |  |  |
| Котельная №19 по | 2013г. | 1000 | ООО "БрянскТспло- |
| ул.Луначарского г.Трубчевск, |  |  | Энерго" |
| установка подпиточного бака 25 м3 |  |  |  |
| Котельная №36 по ул. Уриц- | 2013г. | 234 | ГУП «Брянсккоммун- |
| кого г.Трубчевска замена се- |  |  | энерго» |
| тей отопления 2д=89мм. |  |  |  |
| Котельная №9 по ул.Генерала | 2013г. | 624 | ГУП «Брянсккоммун- |
| Петрова г.Трубчевск .Замена |  |  | энерго» |
| котлов НР-18 с автоматикой |  |  |  |
| на такие же. |  |  |  |
| Котельная №24 по ул. Ново- | 2014г. | 300 | ГУП «Брянсккоммун- |
| ленинской г .Трубчевск. За- |  |  | энерго» |
| мена подпиточных насосов |  |  |  |
| марки КМ 65-50-160 |  |  |  |
| Котельная №20 по | 2013г. | 200 | ГУП «Брянсккоммун- |
| ул.Луначарского г.Трубчевск. Замена котла ТВГ -1,5с авто- |  |  | энерго» |
| матикой на такой же |  |  |  |
| Котельная №20 по | 2013г. | 120 | ГУП «Брянсккоммун- |
| ул.Луначарского г.Трубчевск Замена бака-аккумулятора 75м3 |  |  | энерго» |
| Котельная №20 по ул.Луначарского г.Трубчевск Замена бака деаэратора | 2013г. | 110 | ГУП «Брянсккоммун-энерго» |
| Котельная №19 по ул.Луначарского г.Трубчевск. Замена автоматики на котле | 2014г. | 500 | ГУП «Брянсккоммун-энерго» |
| №5 марка АМКО |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения г.Трубчевска | 20012-14гг | 2 919,7 | Местный бюджет |

Плановые мероприятия

Таблица 8